## Slide 1: 스마트 빌딩 플랫폼 개요
빌딩 관리 시스템(BMS) 통합 제안서 — 2026년 3월 15일

## Slide 2: 빌딩 관리 시스템
빌딩 관리 시스템은 HVAC 장비를 모니터링하고 제어합니다.
  공기 처리 장치(AHU)와 팬 코일 장치(FCU) 제어
  변동 공기량(VAV) 터미널 제어
알람과 장비 상태를 24시간 365일 모니터링합니다.
에너지 소비 분석을 위한 에너지 관리 시스템(EMS)
Notes: 빌딩 관리 시스템은 2,000개가 넘는 센서에서 데이터를 수집하고, 5초 이내에 운영자에게 알람을 전송합니다.

## Slide 3: 센서 및 필드 장치
인원 감지 센서
CO2 센서 (0–2,000 ppm)
온도 센서: 정확도 ±0.2 °C
습도: 30–70 %RH
모델 FX-PCG2611-0 컨트롤러, 펌웨어 버전 v3.2.1

## Slide 4: 시스템 아키텍처
엣지 디바이스
게이트웨이
클라우드 플랫폼
대시보드
필드 컨트롤러들은 BACnet/IP 및 Modbus TCP를 통해 통신하며, 게이트웨이는 TLS(포트 8883)를 통한 MQTT를 이용해 원격 측정 데이터를 클라우드 플랫폼에 전송합니다.

## Slide 5: 프로토콜 비교
프로토콜 | 전송 | 일반적인 사용 사례 | 기본 포트
BACnet/IP | UDP | HVAC 제어기 | 47808
Modbus TCP | TCP | 전력 계량기, 냉각기 | 502
MQTT | TCP | 클라우드로의 IoT 원격 측정 데이터 전송 | 1883 / 8883
KNX | 쌍绞선 / IP | 조명 및 블라인드 | 3671

## Slide 6: 에너지 효율성과 수요 반응
2025년 여름 최고 부하가 18% 감소했습니다.
에너지 소비량: 연간 1,250 MWh → 연간 1,020 MWh
수요 반응 신호는 OpenADR 2.0b를 통해 공급사로부터 수신됩니다.
설정점 조정: 피크 시간대에 냉각 설정점이 24°C에서 26°C로 상향 조정되었습니다.
에너지 소비량은 15분마다 측정됩니다.
Notes: 에너지 절약 제어는 입주율이 30% 미만이고 외기 온도가 32°C를 초과할 때에만 활성화됩니다.

## Slide 7: 네트워크 및 접근성
BMS 서버: 192.168.1.100 (VLAN 20)
웹 대시보드: https://bms.example.com/dashboard
지원 문의: support@example.com
구성 파일: C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPS를 통한 REST API; 데이터는 JSON 형식이며, 기존 방식의 데이터 내보내기는 XML 및 SQL 형식입니다.

## Slide 8: 운영 및 유지보수
냉각기 알람이 발생하면 시스템은 자동으로 이메일을 통해 유지보수 팀에 알리고 작업 주문서를 생성하며, 30분 이내에 알람에 대한 확인이 이루어지지 않으면 시설 관리자에게 상황이 전달됩니다.
AHU 필터의 정기 점검은 3개월마다 수행됩니다.
마이그레이션 기간 동안 PLC와 SCADA 시스템은 계속해서 가동됩니다.

## Slide 9: 빌딩 자동화 로드맵
1단계(2026년 2분기): 빌딩 자동화 시스템 업그레이드
2단계(2026년 4분기): IoT 센서 및 엣지 디바이스
3단계(2027년): AI 기반 고장 감지 및 진단(FDD)