## Slide 1: 스마트빌딩 플랫폼 개요
빌딩 관리 시스템 (BMS) 통합 제안 — 2026년 3월 15일

## Slide 2: 빌딩 관리 시스템
빌딩 관리 시스템은 HVAC 장비를 모니터링하고 제어합니다.
  공기 처리 단위 (AHU) 및 팬코일 단위 (FCU) 제어
  변압 공기량 (VAV) 터미널 제어
경보 및 장비 상태 모니터링 24/7
에너지 관리 시스템 (EMS)을 통해 에너지 소비 분석
Notes: 건물 관리 시스템은 2,000개 이상의 포인트에서 데이터를 수집하고, 5초 이내에 운영자에게 경보를 전송합니다.

## Slide 3: 센서 및 필드 장치
인구 존재 센서
CO2 센서 (0–2,000 ppm)
온도 센서: ±0.2 °C 정확도
습도: 30–70 %RH
모델 FX-PCG2611-0 컨트롤러, 펌웨어 v3.2.1

## Slide 4: 시스템 아키텍처
엣지 장치
게이트웨이
클라우드 플랫폼
대시보드
필드 컨트롤러는 BACnet/IP 및 Modbus TCP를 통해 통신하며, 게이트웨이는 TLS를 통해 MQTT를 사용하여 클라우드 플랫폼에 텔레메트리 데이터를 게시합니다 (포트 8883).

## Slide 5: 프로토콜 비교
프로토콜 | 전송 | 일반적 사용 | 기본 포트
BACnet/IP | UDP | HVAC 컨트롤러 | 47808
Modbus TCP | TCP | 전력계측기, 냉각기 | 502
MQTT | TCP | IoT 텔레메트리 클라우드로 | 1883 / 8883
KNX | 트위스트 쌍선 / IP | 조명 및 커튼 | 3671

## Slide 6: 에너지 효율성 및 수요 반응
2025년 여름 기간 동안 피크 수요가 18% 감소
에너지 소비량: 1,250 MWh/년 → 1,020 MWh/년
수요 반응 신호는 OpenADR 2.0b를 통해 공급업체로부터 수신됨
설정값 조정: 피크 시간대 동안 냉방 설정값을 24°C에서 26°C로 상향 조정
전력 소비량은 15분 간격으로 측정됨
Notes: 사용률이 30퍼센트 미만이고 외부 공기 온도가 32°C 이상일 때 에너지 절약 제어가 활성화됩니다.

## Slide 7: 네트워크 및 접근
BMS 서버: 192.168.1.100 (VLAN 20)
웹 대시보드: https://bms.example.com/dashboard
지원: support@example.com
구성 파일: C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPS를 통한 REST API; 데이터는 JSON 형식, 구식 내보내기 파일은 XML 및 SQL 형식

## Slide 8: 운영 및 유지보수
차iller 경고가 발생할 경우, 시스템은 자동으로 유지보수 팀에게 이메일로 알림을 보내고 작업 명령을 생성하며, 경고가 30분 이내에 확인되지 않으면 시설 관리자에게 상향 처리됩니다.
AHU 필터의 예약된 유지보수는 매 3개월마다 수행됩니다.
PLC 및 SCADA 시스템은 마이그레이션 기간 동안 계속 운영됩니다.

## Slide 9: 빌딩 자동화 로드맵
1단계 (2026년 2분기): 빌딩 자동화 시스템 업그레이드
2단계 (2026년 4분기): IoT 센서 및 엣지 장치
3단계 (2027년): AI 기반 고장 감지 및 진단(FDD)