## Slide 1: 智能建筑平台概览
建筑管理系统 (BMS) 集成提案 — 2026年3月15日

## Slide 2: 建筑管理系统
楼宇管理系统 Building Management System 监控并控制 HVAC 设备。
  空气处理单元 (AHU) 和风机盘管单元 (FCU) 控制
  变风量 (VAV) 风口控制
报警 和 设备状态 监控 24/7
能源管理系统 (EMS) 用于能耗分析
Notes: 建筑管理系统从超过2000个点收集数据，并在5秒内将警报发送给操作员。

## Slide 3: 传感器和现场设备
占用传感器
CO2传感器（0–2,000 ppm）
温度传感器：±0.2 °C精度
湿度：30–70 %RH
型号 FX-PCG2611-0 控制器，固件版本 v3.2.1

## Slide 4: 系统架构
边缘设备
网关
云平台
仪表盘
现场控制器通过 BACnet/IP 和 Modbus TCP 进行通信；网关通过 TLS（端口 8883）上的 MQTT 将遥测数据发布到云平台。

## Slide 5: 协议对比
协议 | 传输 | 典型用途 | 默认端口
BACnet/IP | UDP | HVAC控制器 | 47808
Modbus TCP | TCP | 电表、冷水机 | 502
MQTT | TCP | IoT 遥测 到云 | 1883 / 8883
KNX | 双绞线 / IP | 照明和窗帘 | 3671

## Slide 6: 节能与需求响应
2025年夏季峰值需求降低18%
能耗：1,250 MWh/年 → 1,020 MWh/年
需求响应 信号通过 OpenADR 2.0b 从供电公司接收
设定值调整：高峰时段将制冷设定值从24 °C提高到26 °C
功率消耗每15分钟测量一次
Notes: 节能控制仅在占用率低于30%且室外空气温度高于32°C时启用。

## Slide 7: 网络与访问
BMS服务器: 192.168.1.100 (VLAN 20)
网络仪表盘: https://bms.example.com/dashboard
支持: support@example.com
配置文件: C:\Program Files\BMS\config\points.json
通过HTTPS的REST API；数据包为JSON格式，旧版导出为XML和SQL

## Slide 8: 操作与维护
当冷水机组报警发生时，系统会通过电子邮件自动通知维护团队并创建工作订单，如果报警在30分钟内未被确认，将升级至设施经理。
AHU滤清器的定期维护每3个月进行一次。
PLC和SCADA系统在迁移期间保持运行。

## Slide 9: 建筑自动化路线图
第一阶段（2026年第二季度）：建筑自动化系统升级
第二阶段（2026年第四季度）：IoT传感器和边缘设备
第三阶段（2027年）：基于人工智能的故障检测与诊断（FDD）