## Slide 1: スマートビルディングプラットフォーム概要
ビル管理システム（BMS）統合提案 — 2026年3月15日

## Slide 2: ビル管理システム
ビル管理システムは空調設備を監視・制御します。
  空調機（AHU）およびファンコイルユニット（FCU）の制御
  可変風量（VAV）ターミナル制御
警報および機器状態の24時間監視
エネルギー消費量分析のためのエネルギー管理システム（EMS）
Notes: ビル管理システムは2,000点以上のポイントからデータを収集し、5秒以内にオペレーターへ警報を送信します。

## Slide 3: センサーおよびフィールド機器
在室センサー
CO2センサー（0～2,000 ppm）
温度センサー：精度±0.2 °C
湿度：30～70 %RH
型式 FX-PCG2611-0 コントローラー、ファームウェア v3.2.1

## Slide 4: システム構成
エッジデバイス
ゲートウェイ
クラウドプラットフォーム
ダッシュボード
フィールドコントローラーはBACnet/IPおよびModbus TCPで通信し、ゲートウェイはMQTT over TLS（ポート8883）でクラウドプラットフォームへテレメトリを送信します。

## Slide 5: プロトコル比較
プロトコル | トランスポート | 主な用途 | デフォルトポート
BACnet/IP | UDP | 空調コントローラー | 47808
Modbus TCP | TCP | 電力量計、冷凍機 | 502
MQTT | TCP | クラウドへのIoTテレメトリ | 1883 / 8883
KNX | ツイストペア / IP | 照明およびブラインド | 3671

## Slide 6: 省エネルギーとデマンドレスポンス
2025年夏にピーク需要を18%削減
エネルギー消費量：1,250 MWh/年 → 1,020 MWh/年
デマンドレスポンス信号はOpenADR 2.0b経由で電力会社から受信
設定値調整：ピーク時間帯は冷房設定値を24 °Cから26 °Cに変更
消費電力は15分ごとに計測
Notes: 省エネルギー制御は、在室率が30%未満かつ外気温度が32 °Cを超える場合にのみ有効になります。

## Slide 7: ネットワークとアクセス
BMSサーバー：192.168.1.100（VLAN 20）
Webダッシュボード：https://bms.example.com/dashboard
サポート：support@example.com
設定ファイル：C:\Program Files\BMS\config\points.json
HTTPS経由のREST API。ペイロードはJSON、旧形式のエクスポートはXMLおよびSQL

## Slide 8: 運用・保守
冷凍機の警報が発生すると、システムは保守チームに自動的にメールで通知して作業指示を作成し、30分以内に警報が確認されない場合は施設管理者にエスカレーションします。
空調機フィルターの定期保守は3か月ごとに実施します。
移行期間中もPLCおよびSCADAシステムは稼働を継続します。