## Slide 1: 中央プラント最適化
冷却水プラントおよび空気側改良 — 2026年

## Slide 2: 冷却水プラント概要
この冷却水プラント概要では、12台の空調機に給水を供給しています。
凝縮水は3基の冷却塔によって冷却されます。
外気温度が10℃未満の場合には、自由冷却が適用されます。
Notes: 冬期には、自由冷却によって冷凍機の稼働時間や凝縮水ポンプの消費エネルギーが削減されます。

## Slide 3: 自由冷却
自由冷却モード 自動切替
自由冷却による節電量：210 MWh/年
凝縮水からの熱回収

## Slide 4: 給気温度リセット
給気温度リセットは13℃～18℃で実施
ゾーン負荷に基づくリセット
ダッシュボードに給気温度設定値が表示される

## Slide 5: 故障検出・診断（FDD）
故障検出・診断（FDD）は、15分ごとに実行されます。
故障検出・診断（FDD）のルールにより、冷却水プラントおよび空調機がチェックされます。
代表的な故障：ダンパーの固着、センサーのドリフト、同時加熱・冷却
Notes: 故障検出・診断（FDD）の結果は、トレンドログに13ヶ月間保存されます。

## Slide 6: 需要制御換気
需要制御換気とは、会議室にCO2センサーを設置して利用する換気方式です。
需要制御換気を導入することで、ファンの消費エネルギーを25%削減することができます。
熱回収ユニットは、換気量が多い場合に動作します。

## Slide 7: 負荷切り下げ
負荷切り下げは、デマンドレスポンスの実施によって引き起こされます。
負荷切り下げの順序：照明、次に冷凍機の需要制限
トレンドログのデータにより、負荷切り下げの実施結果が確認されます。

## Slide 8: データと統合
このポイントリストには、2,400個のBACnetオブジェクトが含まれています。
トレンドログ間隔：5分
このポイントリストは、毎週クラウドプラットフォームにエクスポートされます。