## Slide 1: การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ากลาง
การปรับปรุงโรงน้ำเย็นและระบบด้านอากาศ — 2026

## Slide 2: ภาพรวมของโรงผลิตน้ำเย็น
โรงผลิตน้ำเย็นนี้ทำหน้าที่จ่ายน้ำเย็นให้กับหน่วยจัดการอากาศจำนวน 12 หน่วย
น้ำคอนเดนเซอร์จะได้รับการทำความเย็นโดยหอระบายความร้อนจำนวนสามหอ
จะมีการใช้ระบบทำความเย็นแบบธรรมชาติเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 10 °C
Notes: ในช่วงฤดูหนาว การทำความเย็นแบบธรรมชาติจะช่วยลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องทำความเย็นและปริมาณพลังงานที่ใช้กับปั๊มน้ำคอนเดนเซอร์ได้

## Slide 3: ระบบระบายความร้อนแบบฟรี
โหมดระบายความร้อนแบบฟรีจะสลับการทำงานโดยอัตโนมัติ
การประหยัดจากระบบระบายความร้อนแบบฟรี: 210 เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ปี
การนำความร้อนกลับมาใช้จากน้ำคอนเดนเซอร์

## Slide 4: การตั้งค่าอุณหภูมิอากาศที่ส่งเข้าใหม่
อุณหภูมิอากาศที่ส่งเข้าจะถูกตั้งค่าใหม่ในช่วง 13 °C ถึง 18 °C
การตั้งค่าใหม่นี้อิงจากความต้องการของแต่ละโซน
ค่ากำหนดอุณหภูมิอากาศที่ส่งเข้าจะแสดงอยู่บนแผงควบคุม

## Slide 5: การตรวจจับความผิดพลาดและการวินิจฉัย (FDD)
การตรวจจับความผิดพลาดและการวินิจฉัย (FDD) จะทำงานทุกๆ 15 นาที
กฎเกณฑ์ของ FDD จะทำการตรวจสอบโรงงานน้ำเย็นและหน่วยจัดการอากาศ
ความผิดพลาดที่พบบ่อย: แวร์เนียร์ติดขัด, การเปลี่ยนแปลงค่าของเซ็นเซอร์, การทำงานของระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นพร้อมกัน
Notes: ผลลัพธ์จากการตรวจจับความผิดพลาดและการวินิจฉัย (FDD) จะถูกเก็บไว้ในบันทึกแนวโน้มเป็นเวลา 13 เดือน

## Slide 6: ระบบระบายอากาศแบบควบคุมตามความต้องการ
ระบบระบายอากาศแบบควบคุมตามความต้องการใช้เซ็นเซอร์ CO2 ในห้องประชุม
ระบบระบายอากาศแบบควบคุมตามความต้องการช่วยลดการใช้พลังงานของพัดลมได้ถึง 25%
วงแหวนฟื้นคืนความร้อนจะทำงานเมื่ออัตราการระบายอากาศสูง

## Slide 7: การตัดไฟในบางพื้นที่
การตัดไฟในบางพื้นที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
ลำดับการตัดไฟในบางพื้นที่: ก่อนอื่นคือระบบแสงสว่าง จากนั้นคือการจำกัดความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลบันทึกแนวโน้มยืนยันผลการตัดไฟในบางพื้นที่

## Slide 8: ข้อมูลและการบูรณาการ
รายการจุดนี้ประกอบด้วยอ็อบเจกต์ BACnet จำนวน 2,400 รายการ
ช่วงเวลาบันทึกแนวโน้ม: 5 นาที
รายการจุดนี้จะถูกส่งออกไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ทุกสัปดาห์